## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|  | Ο μεταλλικός σκελετός πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλάκες χάλυβα πάχος τουλάχιστον 5 mm, επικαλυμμένες με αντιδιαβρωτικό αστάρι πλούσιο σε ψευδάργυρο και θερμική πολυεστερική σκόνη φινιρίσματος, χρώματος γκρι – ανθρακί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα ξύλινα µέρη του παγκακίου πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τροπικό ξύλο FSC με μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία ξυλείας για το κάθισμα και διαστάσεων περίπου 180Χ11Χ3,5 εκ και δύο στοιχεία ξυλείας μήκους περίπου 900 mm για την πλάτη. | NAI |  |  |
|  | Η βαφή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από βερνίκι με βάση το νερό. Το πλάτος καθίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 450mm στο κάτω μέρος και 480mm στο πάνω μέρος. | NAI |  |  |
|  | Το συνολικό ύψος του δεν θα είναι μεγαλύτερο από 500mm (το κάτω μέρος του). | NAI |  |  |